Секционные ворота серии RSD 01 (на пружинах растяжения)

Гаражные ворота серии RSD01 рассчитаны на установку в проемы шириной до 3000 мм и высотой до 2700 мм. При этом к параметрам гаража предъявляются минимальные требования (допустимый минимальный размер притолоки – 100 мм, боковых простенок – 120 мм). Ворота серии RSD01 производятся с низким типом подъема. Панели для ворот данной серии могут быть выполнены в различных вариантах цветовых и фактурных решений.

Балансировка полотна ворот осуществляется при помощи специального механизма уравновешивания, расположенного вертикально вдоль направляющих слева и справа от проема. Он состоит из пружинного механизма (пружины растяжения-сжатия), рассчитанного на 10000 циклов открывания/закрывания и блочно-тросовой системы уравновешивания. Использование такого механизма балансировки принципиально отличает ворота серии RSD01 от классических секционных ворот с торсионным механизмом.

По контуру ворот серии RSD01 устанавливается морозостойкий ПВХ-уплотнитель, превосходящий по своим свойствам существующие аналоги (например, ворота из импортных комплектующих не адаптированы к эксплуатации в российских климатических условиях и не соответствуют российскому ГОСТ 31174-2003). Безопасность эксплуатации ворот обеспечивается благодаря применению в их конструкции специальных систем – «пружина в пружине» и двойного троса. Гаражные ворота серии RSD01 легко монтируются в течение 2 часов.

Помимо гаражных ворот серии RSD01, изготавливаемых на заказ, компания DoorHan предлагает 10 комплектов ворот RSD01S стандартных размеров. Секционные ворота RSD01S обладают конструктивными особенностями серии RSD01 и окрашиваются в два самых популярных цвета — белый (RAL 9003) и коричневый (RAL 8014).

| Номер комплекта | Ширина, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 2125 |
| 2 | 2500 | 2225 |
| 3 | 2500 | 2400 |
| 4 | 2750 | 2125 |
| 5 | 2750 | 2225 |
| 6 | 2750 | 2400 |
| 7 | 3000 | 2025 |
| 8 | 3000 | 2225 |
| 9 | 3000 | 2500 |
| 10 | 3000 | 2700 |

Технические характеристики ворот:

| Количество циклов открывания закрывания | 10 000 |
| --- | --- |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | 1,13 м² °C/Вт |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Ветровая нагрузка | 5 класс (200 км/ч) |
| Воздухонепроницаемость | 2 класс (давление воздуха 50 Па) |
| Водонепроницаемость | 1 класс (давление воды 30 Па) |
| Усилие подъема | до 22,5 кг |
| Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |

Секционные ворота серии RSD 02

Гаражные секционные ворота серии RSD02 рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров (ширина от 2000 до 5000 мм, высота от 1800 до 3000 мм). Они изготавливаются с 10 типами подъема, в зависимости от условий монтажа. Широкий выбор типов подъема ворот позволяет монтировать их в гараже с различной геометрией внутреннего пространства, благодаря тому, что система уравновешивания полотна ворот закрепляется на притолоке над проемом, либо, в случае недостаточной высоты притолоки, на горизонтальных участках направляющих. Торсионный механизм, применяемый для балансировки полотна ворот серии RSD02, рассчитан на 25000 циклов открывания/закрывания. Безопасность эксплуатации ворот обеспечивается благодаря применению в их конструкции защитных устройств от обрыва пружины, а также использованию опциональных устройств защиты от обрыва троса. Ворота серии RSD02 устанавливаются в гаражи с притолокой не менее 150 мм (при низком подъеме, барабан сзади) и боковыми простенками не менее 130 мм. Для дизайнерского исполнения ворот предлагается большой спектр цветовых и фактурных решений.

Технические характеристики ворот:

| Количество циклов открывания закрывания | 25 000 |
| --- | --- |
| Приведенное сопротивление теплопередаче | 1,13 м² °C/Вт |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Ветровая нагрузка | 5 класс (200 км/ч) |
| Воздухонепроницаемость | 2 класс (давление воздуха 50 Па) |
| Водонепроницаемость | 1 класс (давление воды 30 Па) |
| Усилие подъема | до 22,5 кг |
| Группа горючести | Г2 по ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |

Типы поверхности:

Секционные ворота серии Premium – класса

Гаражные ворота Premium-класса являются воплощением последних тенденций в дизайне ворот – они изготавливаются из сэндвич-панелей, облицованных с наружной стороны алюминиевыми профилями. Используемые высококачественные материалы для облицовки ворот повышают их взломоустойчивость, а особый метод нанесения покрытия защищает профили от появления царапин.

Ворота Premium-класса предлагаются на выбор в трех коллекциях – Classic, Country и Нi-Tech. Гаражные ворота Classic представлены в разных вариантах дизайнерского исполнения облицовки, которые отличаются конфигурацией геометрических узоров профилей. Ворота Country декорированы коваными элементами и стилизованы под старинные распашные ворота. Гаражные ворота Hi-Tech изготавливаются с декоративными молдингами, которые могут быть расположены в одном из четырех вариантов. 
        Все виды ворот Premium-класса собираются вручную, благодаря чему имеют совершенно неповторимый и уникальный облик. 
Секционные ворота Premium-класса имеют те же конструкционные особенности и эксплуатационные характеристики, что и ворота серии RSD02.

Classic                                       Country                                Hi-tech

Варианты облицовки Classic:

Варианты облицовки Country:

Декоративные кованые элементы:

Варианты облицовка Hi-tech